Приложение 1

к государственному контракту

от 15.11.2006  № 164

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Министр образования и науки Самарской области __________________ В.Ф. Путько |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку презентационного оборудования

по комплексной целевой программе
«Информатизация системы образования Самарской области в 2003-2006 годах»

Общие замечания

Поставщик должен обеспечить за свой счет доставку комплектов презентационного оборудования (далее – оборудования) по адресам грузополучателей, указанных в разнарядке Заказчика.

1. Обязательные требования, предъявляемые к предлагаемому оборудованию

1.1. Общие требования

- Все оборудование должно быть новым, не использованным. Все оборудование должно быть произведено не ранее 2006 года.

- Все товары должны соответствовать или превышать требования Технических Спецификаций по производительности и эргономическим показателям.

- Все системные блоки, серверы и мониторы должны быть выпущены одним производителем.

- Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания  ( 220 V +/- 10%, 50 Hz +/- 1 Hz);

- возможны резкие скачки напряжения;

- температура окружающей среды: от +10 °C до +32 °C;

- относительная влажность от 40% до 80%;

- запыленность до 10 мг/м3;

- Уровень шума не должен превышать 55 Дб, если нет специальных требований.

1.2. Требования к совместимости

- Все программное обеспечение должно быть совместимым с аппаратным обеспечением.

- Все оборудование должно быть русифицировано в соответствии со стандартами ISO 9000.

- Все программное обеспечение должно поддерживать работу с кириллицей.

1.3. Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

1.4. Требования к программному обеспечению

Поставщик должен предусмотреть поставку программного обеспечения по специальным ценам производителей программного обеспечения для учебных заведений. Все программное обеспечение должно быть предустановленно.

1.5. Требования к сертификации

- Поставщик должен представить сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации на все поставляемое оборудование. Представить необходимые сертификаты во время поставки товаров.

- Поставщик должен представить сертификаты ГОСЭПИДЕМНАДЗОРа Российской Федерации на все поставляемое оборудование (адрес: 101479, Российская Федерация, Москва, Владковский переулок, 18/20, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Департамент ГОСЭПИДЕМНАДЗОРа; тел. 7(495) 9732666. Поставщик должен представить необходимые сертификаты во время поставки товара.

- Ноутбуки должны иметь сертификаты совместимости с ОС MS Windows XP Professional. Должны быть представлены: копия сертификата или твердые копии страниц с официальных сайтов производителей OS.

- Поставщик должен представить документальное подтверждение наличия у производителя предлагаемых аппаратных и программных средств сертификата качества ISO или аналогичного. Система качества производства должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, система качества должна распространяться на обслуживание выпускаемой продукции и на систему менеджмента качества, что должно быть отражено в Приложении к сертификату ИСО 9001-2001. Должны быть представлены копии сертификатов и их приложений.

- Системные блоки должны иметь сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа России на соответствие требованиям ГОСТ 28139-89 «Оборудование школьное. Требования безопасности», ГОСТ 25861-83, ГОСТ 12.2.007.0-75. Должны быть представлены копии сертификатов.

2. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

- Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил следующие сроки гарантийного периода:

- Интерактивные доски – 3 (три) года;

- Ноутбуки, графические планшеты – 1 (один) год.

- Заказчик требует, что бы гарантия распространялась на все поставляемые товары.

- Заказчик требует, что бы Поставщик обеспечил контактные телефоны, по которым представитель Заказчика мог информировать Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования. Контактные телефоны должны находится в городе Самара. Контактные телефоны должен функционировать по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время).

- Заказчик требует, чтобы во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности устранялись в течение 5-и рабочих дней после получения извещения о неисправности, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни с 10-00 до 18-00 (местное время).

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться в сервисном центре в г.Самаре.

- В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает конечный грузополучатель и он же оплачивает все транспортные расходы.

- Покупатель требует, чтобы все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы Производителем оборудования.

3. Технические спецификации и график поставки

| № п/п | Краткое описание | Технические спецификац. | Единица измерения | Кол-во, шт. | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интерактивная доска | 3.1 | Комплект | 55 | до 15.12.2006 |
|  | Беспроводной планшет | 3.2 | Комплект | 55 | до 15.12.2006 |
|  | Ноутбук | 3.3 | Комплект | 55 | до 15.12.2006 |

Технические спецификации

3.1. Интерактивная доска (Smart technologies SMART Board 680 или аналог)

Как минимум, Интерактивная доска должна удовлетворять следующим требованиям:

- тип						доска прямой проекции;

- размер рабочей поверхности (мм)		1565х1172;

- диагональ (см)					195,6;

- принцип работы				резистивная технология;

- разрешение (px)				4000х4000 на прикосновение;

- поддержка разрешений

при работе с проекторами (px)		640х480 - 1600х1200;

- размеры в рабочем положении (см)		165.7х125.7х13;

- питание						через USB-кабель 2.0

(поставляется в комплекте);

- потребляемая мощность (Вт)			1,5;

- вес (кг)						13,6.

В комплект поставки должна входить стойка для Интерактивной доски.

3.2. Беспроводной планшет (Smart technologies AirLiner или аналог)

Как минимум, Беспроводной планшет должен удовлетворять следующим требованиям:

- тип планшета					беспроводной планшет;

- размер рабочей поверхности (мм)		197x152;

- диагональ (см)					24,8;

- размеры в рабочем положении (см)		29.2 х 33.7 х 9.5;

- напряжение питания (В/Гц)			AC: 100-250В/50-60Гц

(возможна установка батареек);

- вес (кг)						1,8.

3.3. Ноутбук

Как минимум, ноутбук должен удовлетворять следующим требованиям:

| процессор | Intel® Celeron® M 1,5 ГГц L2 Кэш 1Мб |
| --- | --- |
| набор микросхем (чипсет) | Intel® 915GM/ICH6M |
| частота системной шины | 533 МГц |
| размер и разрешение дисплея | TFT 15" XGA (1024 x 768) |
| оперативная память (базовая - максимальная) | 512 Мб, 2 разъема для SO-DIMM DDR2 максимально – 2 ГБайт |
| видеоконтроллер | Intel® 915 GM UMA |
| накопители для сменных дисков (встроенные) | 12.7 mm Optical Drive DVD ROM/CDRW Combo |
| жесткий диск | PATA 60 Гб IDE |
| звуковая система | Intel® High-Definition Audio, 2 стерео динамика, встроенный микрофон, 5.1 канальный выход SPDIF |
| факс-модем | Встроенный V.90 56 Кбит/сек |
| сетевой адаптер | Встроенный, 10/100/1000 Мбит |
| беспроводная связь | Встроенный адаптер 802.11 b/g (опция) |
| клавиатура | 88 клавиш |
| сенсорная панель TouchPad | с 2 клавишами управления |
| внешние отсеки и порты расширения | 1 x PCMCIA тип II с поддержкой CardBus |
| разъемы внешних устройств | Слева: PCMCIA, S-Video, IEEE1394, line-in, line-out, SPDIF, RJ-45, RJ-11 Сзади: 2 x USB 2.0, VGA, Kensington Lock, Справа: 1 x USB 2.0, DC-in |
| источник питания | Аккумулятор Li-Ion 6 cells, 4.4Ah, 19V DC, 3.42A Адаптер AC/DC, 100~240V, 50/60Hz AC, 65W |
| время работы от аккумулятора | до 3 ч 00 мин |
| время заряда аккумулятора | в выключенном состоянии – 2 ч 30 мин в работающем состоянии – 4 ч 00 мин |
| размеры корпуса, мм (ШxГxВ) | 329x277x33,3 |
| программное обеспечение | MS Windows XP HE RUS OEM + Windows XP Pro Rus Upgrade OLP NL AE MS Office 2003 Pro Rus OEM AE Все программное обеспечение должно быть предустановленно. |
| масса (кг) | 2,6 |
| условия эксплуатации | Температура: 10˚С – 35˚С Влажность: 5% - 80% |

В комплект поставки должен входить кейс (сумка) для ноутбука.