Приложение 1

к государственному контракту

от 20.11.2006  № 177

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Министр образования и науки Самарской области __________________ В.Ф. Путько |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аппаратно-программных средств по комплексной целевой программе «Информатизация системы образования Самарской области

в 2003-2006 годах»

1. Обязательные требования, предъявляемые к оборудованию

1.1. Общие требования

- Все оборудование должно быть новым, не использованным. Все оборудование должно быть произведено не ранее 2006 года.

- Все товары должны соответствовать или превышать требования Технических Спецификаций по производительности и эргономическим показателям.

- Все серверы должны быть выпущены одним производителем.

- Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:

- параметры электропитания  ( 220 V +/- 10%, 50 Hz +/- 1 Hz);

- возможны резкие скачки напряжения;

- температура окружающей среды: от +10 C° до +35 C°;

- относительная влажность от 40% до 80%;

- запыленность до 10 мг/м3;

- Уровень шума не должен превышать 60 Дб, если нет специальных требований.

- Все предлагаемые мониторы должны удовлетворять требованиям стандарта TCO-99 на электромагнитные излучения без использования дополнительных устройств и должны быть выпущены одним производителем.

- Все оборудование должно быть русифицировано в соответствии со стандартами ISO 9000.

1.2. Требования к документации

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий.

1.3. Требования к сертификации

- Поставщик должен представить сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа Российской Федерации на все поставляемое оборудование.

- Поставщик должен представить сертификаты ГОСЭПИДЕМНАДЗОРа Российской Федерации на все поставляемое оборудование. Поставщик должен представить необходимые сертификаты во время поставки товара.

- Поставщик должен представить документальное подтверждение наличия у производителя предлагаемого оборудования сертификата качества ISO или аналогичного. Система качества производства должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, система качества должна распространяться на обслуживание выпускаемой продукции и на систему менеджмента качества, что должно быть отражено в Приложении к сертификату ИСО 9001-2001. Должны быть представлены копии сертификатов и их приложений.

- Серверы «должны иметь сертификаты совместимости с операционными системами:

- Microsoft Windows Server 2003 Standard Enterpricse IA32 Edition;

- Microsoft Windows Server 2003 Standard Enterprise x64 Edition;

- Microsoft Windows Server 2003 Web Edition;

- Microsoft Windows 2000 Advanced Server,

- Server VMware: Infrastructure 3;

- SUSE: Enterprise Server 9, 10 (x86 / EM64T)

- Red Hat: Enterprise Linux 3 и 4 X86/EM64T

Должны быть представлены копии сертификатов или копии страниц с сайтов разработчика операционных систем, содержащих информацию о сертификации предлагаемой к поставке модели сервера для работы в среде указанных ОС.

2. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию

- Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил следующие сроки гарантийного периода:

- серверы – 3 (три) года;

- мониторы – 3 (три) года.

- Заказчик требует, что бы гарантия распространялась на все поставляемые товары.

- Заказчик требует, что бы Поставщик обеспечил контактные телефоны, по которым представитель Заказчика мог информировать Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования. Контактные телефоны должны находится в городе Самара. Контактные телефоны должен функционировать по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время).

- Заказчик требует, чтобы во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности устранялись в течение 5-и рабочих дней после получения извещения о неисправности, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни с 10-00 до 18-00 (местное время).

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться в сервисном центре в г.Самаре.

- В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает конечный грузополучатель и он же оплачивает все транспортные расходы.

- Покупатель требует, чтобы все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы Производителем оборудования.

3. Технические спецификации и график поставки

| № п/п | Краткое описание | Технические спецификац. | Единица измерения | Кол-во, шт. | Сроки поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сервер | 3.1 | Комплект | 4 | до 20.12.2006 |
|  | Монитор | 3.2 | Комплект | 4 | до 20.12.2006 |

4. Технические характеристики

4.1. Сервер (Fujitsu Siemens PRIMERGY RX 300S3 или аналог)

Как минимум, Сервер должен удовлетворять следующим требованиям:

- Системная плата: возможность установки 2-х (двух) процессоров.

- 1 (один) процессор Intel Xeon Dual Core 3.00 GHz или аналогичный.

- 2 MB кэш-памяти второго уровня на ядро (на скорости процессора).

- Оперативная память: 2 GB DDR FBD533 PC0-4200F с коррекцией ошибок и возможностью расширения до 32 GB.

- Двухканальный RAID контроллер SAS с объемом кэш-памяти не менее 256 MB, поддержкой уровней RAID 0, 1, 10, 5, 50 и восьмью портами;

- 5 (пять) HDD 73 GB с обеспечением «горячей» замены; интерфейс SAS 3 Gb/s; частота вращения шпинделя 15000 об/мин; возможность установки до 6 (шести) HDD с обеспечением «горячей» замены.

- 8-ми скоростной CD-RW/DVD, поддержка форматов CD-RW, DVD.

- Видеоподсистема: 1 (один) встроенный видеоадаптер.

- 5 слотов расширения PCI (low profile), включая:

1 (один) слот PCI-Express (до x8);

2 (два) слота PCI-Express (до x4);

2 (два) слота PCI-X 64bit/133МГц.

- 5 (пять) разъемов USB 2.0 из них:

не менее 2 (двух) разъемов на передней панели;

не менее 2 (двух) разъемов на задней панели;

не менее 1 (одного) внутреннего разъема.

- 2 (два) самоконфигурирующийся адаптера со следующими характеристиками:

10/100/1000Mbps Ethernet Card с разъемом RJ-45.

- 1 (один) блок питания; мощность: не менее 600 W; возможность дублирования блоков питания; обеспечение «горячей» замены блока питания.

- Корзина на 6 дисков с «горячей» заменой.

- Корпус в исполнении Server Rack для установки в стандартный 19-ти дюймовый монтажный шкаф; высота не должна превышать 2U и 745 мм. глубины.

- Система охлаждения сервера: 4 вентилятора с возможность «горячей» замены.

В комплект поставки сервера должны также входить:

- 1 (одна) 101 -х клавишная клавиатура, Russian/ Latin, USB;

- 1 (один) манипулятор «мышь», оптическая, USB;

- CD-ROM или DVD-ROM диски с драйверами для всего поставляемого оборудования (аппаратного обеспечения);

- комплект для монтажа в стойку.

4.2. Монитор (LCD Acer AL1717As  или аналог)

Как минимум, Монитор должен удовлетворять следующим требованиям:

- Тип:						LCD;

- Диагональ:					17";

- Технология матрицы:			TFT TN;

- Размер пикселя:				0,26х0,26 мм.;

- Яркость:					300 кд/м2

- Контрастность:				500:1

- Полоса пропускания:			135 MHz;

- Частота горизонтальной развертки:	31-80 kHz;

- Частота вертикальной развертки:	56-75 Hz;

- Количество отображаемых цветов: 	16,2 млн.;

- Углы обзора:
по горизонтали: 				140°;
по вертикали: 				130°;

- Время отклика матрицы:			8 мс;

- Разрешение:				1280x1024;

- Тип видеосигнала:			аналоговый (D-sub);

- Видеоразъемы:				15 Pin D-Sub;

- Энергопотребление:
вкл: 			40 Вт;
выкл: 			2 Вт;

- Питание:					100-240 В

- Соответствие стандартам:
экологический:				MPR-1990, TCO''99;
энергосбережения: 			VESA DPMS

- Габариты:					377x393x182 мм;

- Вес:						4,6 кг.